产品名称：一体式数显回弹仪 产品型号：HAD-T225W-06 一体式数显回弹仪 型号:HAD-T225W-06 应用范围：用于结构工程中普通混凝土抗压强度回弹法的非破损检测 依据标准： 行业标准《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23—2011 北京市《回弹法检测泵送混凝土强度技术规程》DBJ/T01-78-2003 山东省《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》DBJ14-026-2004 江苏省《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》DB32/P(JG)002-92 陕西省《回弹法检测泵送混凝土抗压强度技术规程》DBJ/T61-46-2007 福建省《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》 HAD-T225W-06技术参数： 1、采样示值一致性：≤±1 2、数据存储量：3000个构件测区，48000测点; 3、电源：3.7V 1500mAh可充电锂电池 4、回弹值测量范围：10-90 5、显示：2.0寸高亮彩色液晶屏 6、通讯接口：USB2.0 7、体积：115×50×55（mm） 仪器待点： 1、主机部分能与机械回弹仪部分自由组装、拆卸，组装后的仪器和普通回弹仪几乎没区别，使用起来更方便; 2、可自由设定四位数构件编号，并能设定正常回弹值范围，也可手动删除不需要的单个回弹值; 3、回弹采样时能够自动记录回弹值、检测时间，自动计算平均回弹值、强度推定值等。对于已经完成数据可以实时查看和删除; 4、具有对主机传感器自校正功能，保证了采集数据的准确性; 5、具有对电池电量的实时监控、显示的功能，在电量低时自动关机，保证了数据的安全，避免了数据的不必要丢失; 6、具有自动关闭背光及关机功能，大大降低了仪器的功耗，为长时间工作提供了保证; 使用USB线与电脑相连进行数据传输，操作简单，方便。自带数据处理软件，数据一目了然